# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения  Семилетовский  сельсовет муниципального  района Дюртюлинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение проектных работ  администрации сельского поселения, утвержденным Главой администрации МР Дюртюлинский район Хайруллиным Р.М. и муниципальным контрактом № 0101200000913000004 - 0138098 - 01 от 24.02.2013 г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и администрацией МР Дюртюлинский район,  Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.   Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения  Стерлитамакский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Дюртюлинского района:

-     снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

-    концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

-    повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Зилаирского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

-  исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т. ч. и проектным институтом « Башагропромпроект».

Проект разработан на съемке, представленной в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО)  населенных пунктов Семилетовского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология – 2000» в 2013 году.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над «Разработкой генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Дюртюлинский район РБ»:

I этап – аналитический:

-  анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

-  анализ состояния окружающей среды;

-  анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

-  выявление планировочных ограничений и природных для застройки территорий;

-  прогноз численности населения и его структура;

-  прогноз динамики производства , занятости,  развития инфраструктуры;

-  прогноз пространственного развития сел сельсовета;

-  прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

-  разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

-  функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план поселения Семилетовский сельсовет МР Давлекановский район РБ является основным и главным документом для осуществления всех видов строительства и осуществления других намеченных мероприятий. Реализация проекта достигается путем систематического организационного руководства и объединения усилий многочисленных республиканских и местных государственных и общественных учреждений. Реализация проекта осуществляется на основании плана реализации, который утверждается главой местной администрации.

Постоянный контроль  за  выполнением  проекта позволяет выявить недостатки и принять своевременно необходимые меры к их устранению.

Основные идеи, заложенные в проектных  материалах, должны быть широко  популяризованы СМИ и известны всем, ведущим строительство и заинтересованным в его полной реализации в натуре.

Меры по реализации проекта:

-  при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов, необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо  размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание  на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиления межселенных связей;

-  важной задачей для администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских ГПН и СНиП, в первую очередь  максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного  культурно-бытового обслуживания и концентрацию в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СЕМИЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 1 . ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория поселения Семилетовский  сельсовет расположена в  западной части административного района. С запада она ограничена землями смежного Илишевского района, с севера - землями сельского поселения Асяновский сельсовет, с юга – землями Чекмагушевского района,  с востока – землями поселений  Таймурзинский и Куккуяновский сельсоветы.

1.1.  Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст Бирск по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, умеренно-континентальный, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Значения климатических параметров:

- продолжительность солнечного сияния 1850-1920час.,

- температура воздуха:

среднегодовая 2,90С, среднемесячные января - -13,70С, июля - +19,00С,

абсолютные температуры воздуха - минимум –470С, максимум - +380С.

- максимальная глубина промерзания почвы - 101см (раз в 10лет), - 153см – раз в 50лет,

- среднегодовое количество осадков 570мм, за теплый период – 330мм, холодный – 240, суточный максимум осадков –

- высота снежного покрова – 40-50см,

- преобладающие направления ветра – южные, западные и юго-западные,

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,9м/сек.) и юго-западных (3,9м/сек.) ветрах,

- среднее число дней с температурой воздуха менее 200С – 15-16 дней.

Опасные погодные явления на территории района являются сильные ливни, шквалистые ветры, метели, засухи, туманы.

- Сильные ветры. Число дней с сильным ветро м скоростью более 15м/сек.  22дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10м – 24м/сек. (1 раз в 100лет), 18м/сек. (1 раз в 5 лет).

-Сильные ливни. Суточный максимум осадков отмечается в июле-августе и достигает 104мм, что соответствует  1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100лет).

-Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой 20-30 за теплый сезон.

Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (ее наветренные склоны). Число дней с градом в среднем - 1,3дня, максимальное число с градом 6дней.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса в среднем за зиму достигает 400м3/сек., повторяемость сильного снега – 1-2 случая за год.

Сильный гололед и изморозь повторяются 1-2 за год.

Туманы Среднегодовое число дней с туманом - 25дней. В долине р.Белой и ее притоков, число дней с туманами понижается до 16-18 дней. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства Дюртюлинский административный район РБ относится к климатическому подрайону IГ. Расчетная температура для проектирования отопления –350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215дней.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-50см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны -  территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800-190000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 125дней;

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1.Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2.Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3.Высока температура воздуха и слабый ветер.

4.Туманы.

5.В городах – повышенный исходный уровень концентраций.

6.Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-60С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-100С), минимум – летом.

1.2.Рельеф

Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Большая часть территории расположена на водораздельном плато c абсолютными отметками 70-80м, расчлененная долинами рек Белой, ее притоками и оврагами протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров.

В долине реки Белой выделяются пойменные и две надпойменные террасы. Пойма практически полностью затоплена Нижне-Камским водохранилищем. Первая надпойменная терраса заболочена, в большей части затапливается паводком 1% обеспеченности.

# ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На территории района развиты ветровая и водная эрозия почвы (оврагообразование) и речная береговая эрозия (подмыв берегов).

# Площадь нарушенных земель составляет около 200 га, в том числе 160 га – сельскохозяйственные земли, из которых 20% сильно и средне эродированы. Это приводит к уменьшению гумусового слоя и снижению урожайности.

# Рост оврагов в естественных условиях в песках, легких и средних суглинках составляет от 0,5 до 15,0 м/год, в тяжелых суглинках и глинах – менее 5 м/год.  Под влиянием хозяйственной деятельности рост оврагов в песках, легких и средних суглинках достигает 60м/год, в тяжелых суглинках и глинах – до 15 м/год. Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и рекультивированы путем залужения.

Речной боковой эрозии подвержены русла рек, которые по типу русловых процессов относятся к меандрирующим. Причиной меандрирования является побочневый процесс, когда гребни русловых форм простираются от одного берега к другому по косым линиям и обуславливают искривление руслового потока. В результате происходит подмыв берегов и увеличение излучин.

Подмыв берегов имеет наибольшую скорость для аллювиальных и глинисто-суглинистых элювиально-делювиальных неоген-четвертичных и неогеновых отложений. Боковая эрозия для полускальных и скальных пород весьма незначительна.

Речной эрозии подвержены берега реки Белой и ее левые притоки, скорость подмыва берегов достигает от 0,3 до 6,0м/год. Речная боковая эрозия осложняет эксплуатацию и строительство инженерных сооружений, расположенных на реках: мостовых переходов, трубопроводов, причалов, портовых сооружений и водозаборов.

# 3.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

В геологическом строении принимают участие коренные породы и неоген-четвертичные отложения.

В коренные породы пермского возраста мощностью 300м представлены песчаниками, аргеллитами и мегрелями, в верхней части – ангидритами и доломитами. Отложения неогена имеют пестрый литологический состав.

Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40м распространены в долине поймы р.Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м).

Эллювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах – суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

# 4.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся во всех выше отмеченных отложениях.

Водоносный горизонт в аллювиальных отложениях мощностью от 5 до 35м широко распространяется в долине р.Белой и вскрывается на глубине 2м. Воды пресные, минерализация 0,2-0,4г/л, в верхней части бактериологически загрязнены. Содержание железа от 0.1 до 3мг/л и марганца от 0,05 до 1,5мг/л. Жесткость составляет 3-7,6мг-экв/л. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков. Водоносный горизонт представляет наибольший  практический интерес для водоснабжения.

К эллювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды верховодки. Они не пригодны для водоснабжения ввиду малой водообильности  и загрязненности.

Водоносные горизонты коренных пород из-за слабой водообильности и повышенной минерализации не могут быть источниками централизованного водоснабжения.

Гидрологическая характеристика. На территории района протекает р.Белая с притоками Большая Евбаза, Куваш, Ангасян и другими более мелкими  и временными. Средняя густота гидрографической сети 0,25км на 1кв.км.

Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низкими уровнями воды в остальное время года, нарушаемыми подъемами во время дождевых паводков.

Питание рек преимущественно за счет атмосферных осадков. В соответствии с этим распределение годового стока следующее – весной 50-60%, летом – 15-25%, осенью-зимой – 15-20%. Максимальные расходы воды – в период весеннего половодья.

Уровенный режим в естественных условиях характеризуется значениями – наивысший уровень в половодье 1% обеспеченности - 74,4м, 10% - 73,1м; наименьший уровень – 64,5м (летний), 65,2м (зимний). С учетом Нижне-Камского водохранилища  - 1% - 74,5м, 10% - 73,2м; наименьший уровень – 68,0м (летний), 66,4м (зимний).

Стоковые характеристики р.Белой в створе г.Дюртюли: Расход воды 95% обеспеченности 95% – 496м3/сек., среднегодовой расход воды – 850м3/сек.

Продолжительность ледостава на р.Белой – от 4 до 6 месяцев. Вода относится к гидрокарбонатному классу, минерализация – 340-780мг/л.

Продолжительность периода со среднемесячными температурами воды выше 170С составляет более 90дней. В границах района вода р.Белой загрязняется нефтепродуками, фенолами, медью и цинком.

Имеются озера Большая и Малая Елань, признанными памятниками природы. В районе насчитывается 43 пруда.

# 5.  ГИДРОГРАФИЯ

Территория Семилетовского сельсовета характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек,  речек и ручьев. А также на территории сельского поселения имеется большое количество озер и прудов.

Река Нази протекает в  западной части поселения вдоль населенных пунктов с.Нижнеманчарово и с.Каралачук.  По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу,  водохозяйственный участок реки - Белая от г. Бирск до устья,  речной подбассейн реки -  Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Река Маньязы протекает в южной части Семилетовского сельского поселения, в направлении с востока на запад и впадает в р.Куваш. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, Белая от г. Бирск до устья,  речной подбассейн реки -  Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Река Куваш протекает в центральной части территории сельского поселения Семилетовский сельсовет в направлении с юга на север. По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, Белая от г. Бирск до устья,  речной подбассейн реки -  Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Семилетовский сельсовет

таблица 1

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Куваш | р. Ельга(Елюга) | 10 | 100 |
| 2. | р. Маньязы | р. Куваш | 14 | 100 |
| 3. | р. Нази | р. Куваш | 20 | 100 |
| 4. | руч. Манчаровский | р. Нази | 7,7 | 50 |
| 5. | руч.Сармай | р. Куваш | 3,5 | 50 |

6. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Ландшафты района относятся к типичной лесостепи Прибельской пологохолмисто-увалистой равнины. Почвы карбонатные, преимущественно типичные и выщелочные черноземы (40%), встречаются подзолитстые, серые лесные и пойменные.

Район сильно освоенный. Сохранность естественных ландшафтов около 30%. Облесенность района 18%, все леса района относятся по категории защитности к I группе. Преобладают леса мягколоственные (54%) и хвойные (38%). В левобережной части района леса преимущественно колочные (преобладает береза бородавчатая, липа, дуб). Правобережный район лесной (Ангасякское лесничество), представленный производными лесами и лесными культурами.

Леса, близкие к естественному состоянию сохранились лишь по защитным полосам р.Белой - реликтовые сосновые боры и елово-пихтовые леса (Ангасяскское и Кандышеевское лесничества). Памятниками природы объявлены прибельские сосновые боры, елово-пихтовые леса, комплексный заказник по охране лекарственных трав и растений и другие.

Более 70% площади района занимают сельскохозяйственные земли, возникшие на местах произрастания широколиственных лесов и остепненных лугов.

# 7. МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносной структурой Бирская седловина.

В районе ведется добыча нефти: Ново-Хазинская и Юсуповская площади Арланского месторождения разрабатываются НГДУ «Южарланнефть», Таймурзинское, Менеузовское и Саитовское месторождения – НГДУ «Чекмагушнефть». На территории сельского поселения Семилетовский сельсовет нефтяные скважины располагаются в юго-западной части вне посредственной близости к с.Семилетка.

Твердые полезные ископаемые на территории района представлены минеральным сырьем местного значения – строительные материалы (песок, известняк, песчано-гравийный материал и др.). На территории сельского поселения Семилетовский сельсовет имеется одно месторождение твердых полезных ископаемых (по состоянию на 01.10.05г.).

таблица 2

| № п/п | Название | Полезное ископаемое | Запасы на 1999г. | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижне-Аташевское | гажа известковая | менее 100 тыс. тонн | известкование почв |

II.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1 . ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Анализ и оценка экологического состояния территории приведены в разделе    «Охрана окружающей среды». Для комплексной оценки территории используются  выводы и рекомендации данного раздела.

В результате сбора, обобщения и анализа фондовых и опубликованных материалов  о  состоянии  рассматриваемой  территории   можно       сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска:

-  территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Радиационные факторы риска:

-    интенсивность гамма-излучения и значения  МЭкД ГИ на территории проектирования в настоящее время соответствует фоновым значениям;

-    на территориях предстоящего строительства отсутствуют предприятия, использующие в своей деятельности или имеющие на балансе радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения;

-    участков радиоактивного загрязнения на территории землеотводов ранее выявлено не было;

-    по степени прогнозной радоноопасности территория относится к категории «безопасная». При проведении инженерно-геологических изысканий на конкретные участки данные  будут уточняться.

Химические факторы риска:

-    степень загрязнения территории будет определяться преобладающим литологическим типом почво-грунтов.  Т.к. в составе почво-грунтов территории превалируют суглинки, то уровень загрязнения будет отвечать «допустимому»;

Физические факторы риска:

-    по уровню электромагнитных полей территория в настоящее время соответствует нормативам;

-    по уровню шума на  территории сельского поселения, примыкающей к дорогам местного значения, не ожидается превышение нормативных значений.

Источники рисков природных ЧС:

-    исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения природных пожаров  ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах;

-  существует вероятность подтопления пойменной и прибрежной части территории сельского поселения.

1.1 Основные направления улучшения экологической обстановки

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

-    исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

-    организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

-    ландшафтное обустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

-   использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

-   регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории поселения выделяются  водоохранные  зоны рек Куваш, Маньязы, Нази,  ручьев Манчаровский, Сармай и их многочисленных притоков;   их прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы  и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории  Семилетовского сельского поселения таковы:

таблица 3

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Куваш | 10 | 100 | 50 | 20 |
| р. Маньязы | 14 | 100 | 50 | 20 |
| р. Нази | 20 | 100 | 50 | 20 |
| руч. Манчаровский | 7,7 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Сармай | 3,5 | 50 | 40 | 5 |

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса   РФ  № 74-ФЗ   от  03.06.2006 г.      (действует с 01.01.2007г.).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными    частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Природоохранные территории

Природоохранные территории Дюртюлинского района:

1) Водоохранные зоны водных объектов:

- река Белая – 200м,

- река Большая Евбаза – 100м,

- рр.Куваш, Ангасян и др. – 50м.

2) Леса I группы – запретные полосы лесов вдоль р.Белой, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

3) Зеленые зоны населенных пунктов –  г.Дюртюли, пос. Семилетка – площадь зеленой зоны 18,6тыс.га, покрыто лесной растительностью 4,2тыс.га.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений

и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В пределах участка выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные  линии  электропередачи.   Охранные зоны линий электропередач - это  земельные участки  вдоль  воздушных  линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних  фазовых проводов на землю на расстояние 10м-для ВЛ до 20 киловольт, 15м-для ВЛ 35 киловольт, 20 м-  для  ВЛ 110 киловольт согласно «Республиканским НГП РБ».

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются  согласно  «Правил охраны линий и сооружений связи  Российской  Федерации»,  утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 09.06.95. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.   Для  обеспечения   сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения  устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода высокого давления в соответствии  с   СП   42-101-2003   составляет  10 м.  В пределах  охранной  зоны  запрещается   производить   строительство  зданий  и  сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-   обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

-   создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-   организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность  нормативной ширины СЗЗ  должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения  расположены  производственные  предприятия  с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и кладбища с СЗЗ  50 м согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны (м)

таблица 4

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Нижнеаташево |
| Молочно-товарная ферма | Животноводство (700 голов) | 300 |
| Мельница | Переработка сельскохозяйственной продукции | 100 |
| Зерноток, складской сектор | Складирование сельскохозяйственной продукции | 50 |
| Пилорама | Лесопильное и фанерное производство | 100 |
| Машино-тракторная мастерская | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | 300 |
| Пожарное депо | Обеспечение безопасности в ЧС | 50 |
| Конный двор | Коневодство (50 голов) | 50 |
| АВМ (сушилка зерна, травы) | Сушка зерна, травы | 50 |
| Котельная | Производство пара и горячей воды | 50 |
| с. Нижнеманчарово |
| Зерноток, складской сектор | Складирование сельскохозяйственной продукции | 50 |
| Молочно-товарная ферма | Животноводство (1000 голов) | 300 |
| Котельная | Производство пара и горячей воды | 50 |
| с. Каралачук |
| Зерноток, складской сектор | Складирование сельскохозяйственной продукции | 50 |
| Недействующая пасека | пчеловодство | 50 |
| Молочно-товарная ферма | Животноводство (600 голов) | 300 |
| Машино-тракторная мастерская | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | 300 |
| д. Таштау |
| Зерноток, складской сектор | Складирование сельскохозяйственной продукции | 50 |
| Машино-тракторная мастерская (недейств.) | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | 100 |
| ГСМ (недейств.) | Горюче-смазочные материалы | 100 |
| Молочно-товарная ферма | Животноводство (700 голов) | 300 |
| с. Семилетка |
| Гаражи | Хранение автомобилей | 50 |
| Насосная | водоснабжение | 50 |
| Котельная | Производство пара и горячей воды | 50 |
| Овощебаза | Складирование сельскохозяйственной продукции | 50 |
| Пожарное депо | Обеспечение безопасности в ЧС | 50 |
| НГДУ 5 промысел) | Добыча нефти и газа (адм. здание, контора) | 50 |
| Нефтяные скважины | нефтедобыча | 300 |
| ДРСУ (недейств.) | Дорожное-строительство | 300 |
| Трубный цех | Производство труб | 300 |
| Пилорама | Лесопильное и фанерное производство | 100 |
| Электроподстанция | Передача электроэнергии | 100 |
| Стадион | Физкультурно-спортивные сооружения открытого типа | 50 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).        Перечень ограничений представлен в таблице 4.

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий.

таблица 5

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным Министерства культуры Республики Башкортостан, отдела по охране культурного наследия,  на территории Семилетовского сельского поселения  имеются   памятники археологии.

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко - культурное наследие     Республики Башкортостан » таковы:

Семилетовский сельсовет МР Дюртюлинский район

таблица 6

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати-ровка | Современное использо-вание , для пам.археол.-источник | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
|  | Нижне-Аташевская курганная группа (Нижне-Аташевский курган) | В 1 км к СЗ от д. Нижне-Аташево, на вершине высокого холма | Неизв. | АКБ № 262 | УПВС РБ № 6-2/251в от 12.05.1992 г. Нижне-Аташевская курганная группа, ПСМ БАССР № 599 от 31.12.1970 г. Нижне-Аташевский курган (открыт: 1964 г., БГУ, А.М.Кинжабаев) |
| Выявленные памятники археологии |
| 2. | Нижне-Аташевская стоянка | В 1 км ЮВ-ее д. Нижнее Аташево, на террасе берега р.Куваш, у шоссе Дюртюли-Чекмагуш | Бронза | АКБ № 263 | выявленный |
| 3. | Нижне-Аташево-1, курганы (Нижне-Аташевский курган) | В 1 км к СЗ от д. Нижнее Аташево, на вершине высокого холма. С. Нижне-Аташево, Нижнеаташевская сельская администрация. В 1,0 км к северо-западу от села. | неизвест-но | АКБ № 262 Овсянников В.В. Научный отчет об итогах инвентаризации археологических памятников Дюртюлинского района РБ. Уфа, 2010 г.//Архив ГУК НПЦ | выявленный |

Памятники археологии отражены на чертежах ГП-1, тома III «Графическая документация».

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Дюртюлинский район РБ исходным данным, других объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории описываемого сельского поселения Семилетовский сельсовет,  нет.

III.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Семилетовский сельсовет расположена в юго-западной части административного района. С запада она ограничена землями смежного Илишевского района, с севера - землями сельского поселения Асяновский сельсовет, с юга – землями Чекмагушевского района,  с востока – землями поселений  Таймурзинский и Куккуяновский сельсоветы.

Планировочный каркас территории сельского поселения Семилетовский сельсовет создает автодорога районного значения с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты сельского поселения, и автодорогу федерального значения Казань-Уфа. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (близкое месторасположение к автодороге федерального значения) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Семилетовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Семилетовский сельсовет расположены 5 населенных пунктов, из которых с.Семилетка является  крупным, с.Каралачук, с.Нижнеманчарово, с.Нижнеаташево – средними, а д.Таштау – малым.

Село Семилетка – административный центр сельского поселения Семилетовский сельсовет с населением 4155 человек, расположено в юго-западной части  территории сельского поселения в 27 км от районного центра г.Дюртюли, в 100 км от ближайшей ж/д станции Буздяк.

По северо-восточной окраине села проходит автодорога районного значения  Асяново-Нижнеманчарово-Семилетка. Территория села ограничена с северной и восточной стороны санитарно-защитной зоной от нефтяных скважин, с западной стороны санитарно-защитной зоной от производственных предприятий.

Село Нижнеманчарово расположено в 3 км севернее административного центра сельского поселения с.Семилетка. Население – 578 человек.

По восточной окраине села проходит автодорога районного значения  Асяново-Нижнеманчарово-Семилетка, с твердым покрытием, соединяющая село с административным центром сельского поселения и автодорогой федерального значения Казань-Уфа. Территория села ограничена с западной стороны санитарно-защитной зоной от производственных предприятий и водоохраных зон от р.Нази и руч.Манчаровский, с восточной стороны автодорогой районного значения Асяново-Нижнеманчарово-Семилетка.

Село Каралачук расположено в 5 км севернее административного центра сельского поселения с.Семилетка. Население – 562 человека.

По восточной окраине села проходит автодорога районного значения  Асяново-Нижнеманчарово-Семилетка, с твердым покрытием, соединяющая село с административным центром сельского поселения и автодорогой федерального значения Казань-Уфа. Территория села ограничена с западной, северной сторон санитарно-защитной зоной от производственных предприятий, с восточной стороны водоохранной зоной от р.Нази и автодорогой районного значения Асяново-Нижнеманчарово-Семилетка.

Село Нижнеаташево расположено в 10 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Семилетка. Население – 465 человек.

Через весь населенный пункт проходит автодорога местного значения, соединяющая село с административным центром сельского поселения и автодорогой федерального значения Казань-Уфа. Территория села ограничена с западной стороны санитарно-защитной зоной от производственных предприятий и водоохраной зоной от ручья, с восточной стороны водоохранной зоной от р.Куавш и автодорогой районного значения Новосултанбеково-Таймурзино-Нижнеаташево.

Деревня Таштау расположена в 13 км восточнее административного центра сельского поселения с.Семилетка. Население – 171 человек.

С северо-западной стороны к населенному пункту подходит автодорога местного значения  Нижнеаташево-Таштау, соединяющая село с дорогой местного значения а/д Казань-Уфа-Нижнеаташево-Семилетка. Территория деревни ограничена с южной стороны водоохраной зоной от руч.Маньязы, с восточной и северной сторон санитарно-защитной зоной от производственных предприятий.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Семилетовский сельсовет по состоянию на 2012 г. составляет 6105 человек. За период 2002-2012гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 174 человека или 2,9%.

Динамика населения сельского поселения Семилетовский сельсовет

таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2012г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Семилетка | 4155 | 4301 | +146 / +3,5 | 1552 |
| 2 | с. Нижнеманчарово | 578 | 584 | +6 / +1,0 | 200 |
| 3 | с. Каралачук | 562 | 530 | -32/-5,7 | 192 |
| 4 | с. Нижнеаташево | 465 | 518 | +53/+11,4 | 180 |
| 5 | д. Таштау | 171 | 172 | +1/+0,6 | 58 |
|  | Итого | 5931 | 6105 | +174/+2,9 | 2182 |

Общее количество семей  в сельсовете – 2182, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,8 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Семилетовский сельсовет

таблица 8

| Насел.пункт/ Возрастные группы (чел.) | с. Семилетка | с. Нижнеманчарово | с. Каралачук | с. Нижнеаташево | д. Таштау |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 293 | 36 | 29 | 51 | 19 |
| От 7 до 16 лет | 355 | 49 | 51 | 47 | 29 |
| Старше 55 лет женщин | 1042 | 101 | 104 | 90 | 20 |
| Старше 60 лет мужчин | 1042 | 44 | 45 | 38 | 10 |
| 16-55 лет женщин | 1010 | 175 | 133 | 133 | 39 |
| 16-60 лет мужчин | 561 | 179 | 168 | 159 | 55 |
| Всего населения в поселке | 4301 | 584 | 530 | 518 | 172 |

таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с. Семилетка | 4301 | 1571 | 648 | 2084 |
| 2 | с. Нижнеманчарово | 584 | 354 | 85 | 145 |
| 3 | с. Каралачук | 530 | 301 | 80 | 149 |
| 4 | с. Нижнеаташево | 518 | 292 | 98 | 128 |
| 5 | д. Таштау | 172 | 94 | 48 | 30 |
|  | Итого: | 6105 | 2612 | 959 | 2536 |
|  |  | 100% | 42,8% | 15,7% | 41,5% |

2.   ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы (экономически активное население). Основную возрастную группу трудовых ресурсов Семилетовского сельского Совета составляет  население в трудоспособном возрасте.  Дополнительным  резервом  трудовых  ресурсов являются пенсионеры по возрасту,  продолжающие  трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

таблица 10

| Категория населения | Современное состояние (2012г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 6105 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 2612 | 42,8 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 761 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 3373 | 55,2 |

В настоящее время трудовые ресурсы поселения составляют 3373 человека или 55,2 % от численности постоянного населения.

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория Дюртюлинского района обладает достаточным рекреационным потенциалом: благоприятные климатические условия (большое количество солнечных сухих погод теплых летом и умеренно-морозных зимой служат базой климатолечения), развитая гидрографическая сеть, лесные массивы и природные ландшафты (на территории района находится 3 заказника и 4 памятника природы), памятники истории и культуры.

Рекреационная деятельность на территории Дюртюлинского района состоит из организованного, преимущественного длительного отдыха в лечебно-оздоровительных учреждениях, неорганизационного отдыха различной продолжительности на дачах, садовых участках и пляжах.

Для кратковременного отдыха население района и города предпочитает посещать парковую зону отдыха с мемориальным комплексом воинам Великой отечественной войны на берегу р. Белой в восточной части г. Дюртюли, городские пляжи на правом берегу р. Белой.

На территории района находится ряд санаторно-профилактических учреждений, которые создают хорошую базу для развития рекреационно-оздоровительного комплекса района:

Перечень оздоровительных учреждений Дюртюлинского района

таблица 11

| Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Местоположение | Численность всех кадров | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санаторий-профилакторий «Венеция» |  | д. Венеция | 39 | 50 – санаторий 100 – детский оздоровительный лагерь |
| Санаторий-профилакторий «Агидель» | ОАО АНК «Башнефть» | д. Аргамак | 82 | 110 |
| Детский оздоровительный лагерь | ОАО АНК «Башнефть» ХИК КРиП | д. Аргамак | 50 | 150 |

Среди объектов культурно-исторического значения, на территории района находятся следующие (памятники истории, культуры и архитектуры):

  - памятники в г. Дюртюли;

  - мемориальный комплекс воинам Великой отечественной войны;

  - дом-музей Ш.М. Бабича, с. Асяново.

Территория Дюртюлинского района обладает культурно-историческим и природным потенциалом, однако, этот потенциал реализован недостаточно. Из всех видов туризма наибольшее распространение получил водный туризм, оздоровительный (санаторно-курортное лечение), должного развития не получил познавательный и экологический туризм.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью развития поселения Семилетовский сельсовет является создание комфортной среды обитания градостроительными средствами. Ее достижение основывается на следующих положениях:

-   существующее поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

-    особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

-   формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

-   повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

-   развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов поселения;

-   обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

-    улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и комплексности жилой среды, с учетом роста жилой обеспеченности к 2033 г. – в среднем до 30 м2 на человека;

-     комплексное благоустройство, озеленение территорий поселения.

Реализация мероприятий этих положений по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Семилетовский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Семилетовский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, существующей капитальной застройке, земельных отводов под капстроительство, сложившейся улично-дорожной сети,  имеющихся зеленых насаждениях, с учетом зон с особыми режимами использования, преобладающих направлениях ветров, санитарно-экологического состояния окружающей среды и социально-экономическом потенциале поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается тщательным учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним, по отношению к поселению, лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Территориальный баланс сельского поселения Семилетовский сельсовет  по категориям   земель приведен в таблице 12.

Баланс территории сельского поселения Семилетовский сельсовет

по категориям земель

таблица 12

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Семилетовский сельсовет в административных границах | га | 10861,6 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 595,4 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 48,55 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 7531,21 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 41,50 |
| 5 | Земель транспорта | га | 29,9 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 774,7 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 303,5 |
|  | общественно-деловых зон | га | 13,39 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 71,43 |
|  | рекреационных зон | га | 374,63 |
|  | земель водного фонда | га | 7,35 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 9,64 |
| 8 | Прочие земли | га | 1830,7 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на настоящее время)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

таблица 13

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | З |
| 1 | Семилетка | 206,7 | 81,81 | 6,86 | 22,82 | 5,7 | 1,8 | - | 87,72 |
| 2 | Нижнеманчарово | 161,3 | 69,1 | 3,38 | -2 | 4,35 | -3 | 2,3 | 82,17 |
| 3 | Каралачук | 119,5 | 78,6 | 0,67 | 2,94 | 2,56 | 2,4 | 1,15 | 31,22 |
| 4 | Нижнеаташево | 210,4 | 59,7 | 2,18 | 9,25 | 3,81 | -6 | 3,8 | 131,71 |
| 5 | Таштау | 76,8 | 14,3 | 0,3 | 6,7 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 54,1 |
|  | Итого | 774,7 (100%) | 303,5 (39,2%) | 13,39 (1,7%) | 41,62 (5,4%) | 17,52 (2,3%) | 4,4 (0,6%) | 7,35 (0,9%) | 386,92 (49,9%) |

Примечание:

1 В зоне жилой застройки с. Семилетка учтены: жилая застройка площадью 57,7 га и садовые участки общей площадью 24,1 га.

2 Территория производственных предприятий с. Нижнеманчарово находится за границами населенного пункта и составляет 11,8 га.

3 Кладбище площадью 3,64 га с.Нижнеманчарово располагается за границами населенного пункта.

4 Основная территория производственных предприятий с. Каралачук  находится за границами населенного пункта и составляет 13,2 га. В границах населенного пункта располагается зерноток и территория недействующей пасеки общей площадью 2,9 га.

5 Основная территория производственных предприятий с. Нижнеаташево  находится в границах населенного пункта и составляет 9,2 га. За границами населенного пункта располагается МТМ площадью 1,9 га.

6 Два кладбища площадью 1,6 га с.Нижнеаташево располагаются за границами населенного пункта.

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Семилетовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 6105 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013г.

таблица 14

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, кв.м | Деревянных жилых домов,кв.м | Смешанные (камень,дерево) кв.м | Панель- ные кв.м | Общая площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Семилетка | 72840,8 | 6533,1 | 4081,5 | - | 83455,4 |
| 2 | с.Нижнеманчарово | 3980,4 | 8297 | 392,0 | 144,9 | 128143,0 |
| 3 | с. Каралачук | 2263,4 | 7834,7 | 1321,5 | - | 11419,6 |
| 4 | с. Нижнеаташево | 1344,6 | 6502,7 | 1555,6 | 195,3 | 9598,2 |
| 5 | д. Таштау | 1609,1 | 1204,0 | 166,9 | - | 2980,0 |
|  | ИТОГО: | 82038,3 | 30371,5 | 7517,5 | 340,2 | 235596,2 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 38,6 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие всех населенных пунктов сельсовета за счет застройки индивидуальными жилыми домами.

В целом по сельсовету средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 30 кв.м общей площади на одного человека.

6.  СИСТЕМА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным администрации сельского поселения  Семилетовский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно –бытового обслуживания населения:

с. Семилетка:

- средняя школа на 500 учащихся со спортзалом площадью 173,42 м2;

- начальная школа на 250 учащихся со спортзалом площадью 58 м2;

- детский сад на 150 мест;

- дом культуры на 340 мест с библиотекой на 15,1 тыс.книг/ 10 посадочных мест, отделением связи и спортивным залом площадью 275 м2;

- ПУЖКХ, отделение банка;

- администрация сельского поселения, аптека на 21 м2 торговой площади;

- больница на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену;

- аптека по ул.Мира д.3 20 м2 торговой площади;

- мечеть;

- стадион «Труд» 1,9 га;

- бассейн 0,8 га;

- 7 магазинов общей торговой площадью 976,7 м2;

- Баня;

- столовая на 40 посад.мест;

- пожарное депо (1 автомобиль).

с. Нижнеманчарово:

- средняя школа на 396 учащихся со спортивным залом площадью 170 м2;

- детский сад на 20 мест;

- дом культуры на 350 мест со спортзалом залом площадью 153,6 м2 и библиотекой на 12,7 тыс.книг/ 12 посадочных мест;

- отделение банка, ФАП, почтовое отделение, правление колхоза;

- гостиница (недейств.), столовая на 30 посадочных мест;

- 2 магазина общей торговой площадью 159,1 м2.

с. Каралачук:

- дом культуры на 230 мест;

- ФАП;

- мечеть;

- 2 магазина общей торговой площадью 120,0 м2.

с. Нижнеаташево:

- средняя школа на 125 учащихся;

- детский сад на 23 места с ФАПом;

- дом культуры на 220 мест с библиотекой на 7,1 тыс.книг/20 посадочных мест;

- почтовое отделение, правление колхоза;

- столовая на 40 посадочных мест;

- мечеть;

- 3 магазина общей торговой площадью 333,8 м2.

с. Таштау:

- ФАП;

- один магазин общей торговой площадью 64,0 м2.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского совета построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административно-хозяйственном центре сельского совета с.Семилетка размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В других населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены  и  рассчитаны  согласно  рекомендуемым  нормативам  действующего СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Ниже приведен расчет потребности в объектах обслуживания для существующего населения сельского поселения Семилетовский сельсовет в количестве  6105 чел.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 6105 чел. (Согласно ТСН РБ)

таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 6105 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 201 | 193 | 96 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 879 | 1271 | 144 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 488 | 830 | 170 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 1404 | 1140 | 81 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 366 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 37 / 31 | 34,9 / нет.инф. | 94 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 1832 | 1653,6 | 90 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 244 | 110 | 45 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 3 | 3 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 24 | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 5 | 2 | 40 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | 4 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 3 | 3 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 1,5 | 2,62 | 175 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 4,27 | 1,9 | 44 |

Учреждения и предприятия обслуживания Семилетовского сельского поселения (согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89*) размещены из  расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности  не  более  30  мин.  Обеспечение  объектами  более  высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межмуниципального и местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Семилетовский сельсовет, является автодорога межмуниципального значения Асяново – Нижнеманчарово – Семилетка.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Дюртюлинское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор», находящийся в районном центре г. Дюртюли.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

таблица 16

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Межмуниципального значения |
| 1 | Асяново- Нижнеманчарово -Семилетка | IV | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - |
| Местного значения |
| 2 | Верхнеманчарово-Семилетка- Верхний Аташ-Нижнеаташево-Старосултанбеково | V | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | - |
| 3 | Нижнеаташево – Таштау | V | 3,2 | - | - | 3,2 | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Семилетовский сельсовет

таблица 17

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Семилетка | 9,76 | 5,7 |
| с.Нижнеманчарово | 6,5 | 4,35 |
| с.Каралачук | 5,5 | 2,56 |
| с.Нижнеаташево | 6,35 | 3,81 |
| д.Таштау | 1,7 | 1,1 |
| ВСЕГО | 29,81 | 17,52 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Семилетовский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Семилетовском районе осуществляет Автотранспортное предприятие Дюртюлинского филиала ГУП «Башавтотранс». На территории сельского поселения Семилетовский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршрутам Семилетка-Нижнеаташево-Дюртюли, Семилетка-Нижнеманчарово-Каралачук-Дюртюли, автобусные остановки расположены в с.Семилетка, с.Каралачук, с.Нижнеманчарово, с.Нижнеаташево.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. Данные по автомобилизации Семилетовского сельсовета администрацией сельского поселения не предоставлены. Количество личных автомобилей в населенном пункте приняты согласно ТСН РБ – 250 маш. на 1000 человек.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станциях техобслуживания в районном центре г.Дюртюли и на автодороге Уфа-Нефтекамск расположена СТО легковых автомобилей на 2 поста Дюртюлинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт».

Перечень и характеристика АЗС Дюртюлинского района, принадлежащих ОАО «Башкирнефтепродукт» приведены в нижеследующей таблице.

таблица 18

| № п/п | № колонки | Наименование | Адрес | Принадлеж-ность | Вид топлива | Кол-во колонок | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-10 | АЗС № 29 д.Иванаево | А/д Уфа-Нефтекамск | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т | 10 | 8 т/сут |
| 2 | 1- 9 | АЗС № 146 с.Асяново | А/д Уфа-Казань | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т масло | 9 | 1,3 т/сут |
| 3 | 1- 4 | АЗС №266 г.Дюртюли | А/д Уфа-Нефтекамск | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т | 4 | 4,3 т/сут |
| 4 | 1-2 | АЗС №275 с.Ангасяк | А/д Уфа-Нефтекамск | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин | 2 | 0,4 т/сут |
| 5 | 1-12 | АЗС № 4А кафе «Сарманий» | А/д Уфа-Казань | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т | 12 | 6 т/сут |
| 6 | 1-6 | АЗС № 25А д.Ярмино | А/д Дюртюли-Бураево | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т | 6 | 1 т/сут |
| 7 | 1-8 | АЗС № 26А г.Дюртюли | г.Дюртюли | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин | 8 | 8 т/сут |
| 8 | 1-3 | АЗС № 27А п.Семилетка | п.Семилетка | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т | 3 | 1,4 т/сут |
| 9 | 1-8 | АЗС № 49А д.Таймурзино | А/д Уфа-Казань | Дюртюлинский филиал ОАО «БНП» | Бензин д/т | 8 | 3,5 т/сут |

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Буздяк – в 100 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65130. Принадлежность: Куйбышевское отделение Башкирской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

2.ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

По территории сельского поселения Семилетовский сельсовет в южной части сельского поселения выше с.Семилетка проходит магистральный нефтепровод. Подробные данные о количестве и диаметре труб данные Администрацией Дюртюлинского района не предоставлены.

Также вдоль автомобильной дороги Семилетка-Нижнеманчарово-Каралачук-Асяново проходит газ высокого давления, который подается в населенные пункты Семилетовского сельсовета и идет дальше в Чекмагушевский район.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Дюртюлинский район и, в частности, сельское поселение Семилетовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в Семилетовском сельсовете имеется только в одном населенном пункте – с.Семилетка. В с.Семилетка централизованное водоснабжение осуществляется подземными водами из эксплуатационных скважин №2,4,8, расположенных в с. Верхнеаташево Чекмагушевского района. Ввод в эксплуатацию – 1964 год. Протяженность сетей водопровода 26,3 км по улицам Коммунистическая, Молодежная, Ш.Бабича, Полевая, Новая, Ленина, Строительная, Спортивная, Космонавтов, Лесная, Мира, Северная, Губкина, Южная, Нефтяников, Степная.

2.КАНАЛИЗАЦИЯ

Из всех населенных пунктов сельского поселения Семилетовский сельсовет только в с.Семилетка имеется канализационная сеть протяжённостью 18км. Стоки собираются канализационной насосной станцией и затем закачиваются в подземные горизонты через выработанные нефтяные скважины. Объём закачки в 2004г. составил 0,6тыс.м3/сутки. В остальных сельских пунктах действует выгребная система канализации. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля хозяйства.

3.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов с.Нижнеманчарово, с.Семилетка, с.Каралачук сельского поселения Семилетовский сельсовет осуществляется  от АГРС «Манчарово», а населенных пунктов с.Нижнеаташево, д.Таштау сельского поселения Семилетовский сельсовет осуществляется  от АГРС «Дюртюли.

Подземный газопровод протяженностью с. Семилетка – 19,2 км.; с. Нижнеманчарово – 6,7 км.; с.Нижнеаташево – 6,7 км.; с.Каралачук – 6,3 км.; д.Таштау – 1,7 км.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГГРП, ГРП, ПГБ и ШРП (9 объектов):

- ГГРП, ГРП и ШРП (3 объекта) в с.Нижнеманчарово;

- ГРП и ПГБ (2 объекта) в с.Семилетка;

- ГРП и ШРП (2 объекта) в с.Нижнеаташево;

- ГРП (1 объект) в с.Каралачук;

- ГРП (1 объект) в д.Таштау.

4.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий газовое и электрическое, отопление индивидуальной застройки - газовое.

Перечень и характеристика котельных Семилетовского сельсовета приведены в нижеследующей таблице.

таблица 19

| № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность | Год начала эксплуат. | Техн. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| с. Нижнеманчарово |
| № 374, 378, 379 | СДК | КОГВ-100 | 3 | 100кВТ | 2003 | требуется частичный ремонт |
| № 160 | СОШ | КЛГ-160 | 2 | 2*160кВТ | 2006 | требуется частичный ремонт |
| с. Каралачук |
|  | СДК | ЭТЗ-100 | 1 | 100кВТ | 1978 | требуется частичный ремонт |
|  | ФАП | КСТГ-16 | 1 | 16кВТ | 2003 | требуется частичный ремонт |
| с. Нижнеаташево |
|  | СОШ, СДК (одно здание) | ВВД-1,8 | 2 | 2100(1,8) | 1997 | требуется частичный ремонт |
|  | ФАП, Д/С (одно здание) | ЭКТ-45Р | 1 | 45кВТ | 2007 | требуется частичный ремонт |
|  | Здание правления | КЧМ-5 | 1 | 5кВТ | 2004 | требуется частичный ремонт |
| д. Таштау |
|  | ФАП | КСТГ-16 | 1 | 16кВТ | 2000 | требуется частичный ремонт |
| с. Семилетка |
|  | ул.Космонавтов | ДКВР 6,5-13 | 2 | 10,2 | 2001,2002 | Удовлетворительное |
|  |  | ДКВР 4-13 | 1 | нет.инф. | 2004 | Удовлетворительное |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение потребителей Дюртюлинского района производится от источников Башкирской энергосистемы через районную подстанцию Аргамак 220/110/35/10кВ мощностью 2 х 125тыс.ква + 2 х 40тыс.ква, расположенную в 3 км от г.Дюртюли. подстанция получает питание по ВЛ-220кВ от п/ст 500кВ Буйская, которая связана с самым крупным энергоисточником “Башкирэнерго” – “Кармановской ГРЭС”. Основная распределительная сеть района выполнена радиальными высоковольтными линиями напряжением 110кВ, которые связывают основную подстанцию района – “Аргамак” с потребителями рассматриваемого и соседних районов:

- Аргамак-Дюртюли-Восток-Телепаново-Илишевский район;

- Аргамак-Семилетка-Болтачево;

- Аргамак-Русский Ангасяк-Юсупово-Редькино (Краснокамский район).

Кроме этих, по территории района проходят транзитные ВЛ-110кВ Аргамак-Чекмагуш (Чекмагушский район) и Телепаново-Восток (Илишевский район).

Энергопитание населенных пунктов с.Семилетка, с.Нижнеманчарово, с.Каралачук сельского поселения Семилетовский сельсовет осуществляется от электрической подстанции, расположенной северо-западнее села в производственной зоне. Энергопитание населенных пунктов с.Нижнеаташево, д.Таштау сельского поселения Семилетовский сельсовет осуществляется от электрической подстанции, расположенной в с.Таймурзино Таймурзинский сельсовет.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -68:

в с.Семилетка - 23,

в с.Нижнеманчарово - 16,

в с.Каралачук -10,

в с. Нижнеаташево - 13,

в д. Таштау - 6.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Дюртюлинские РЭС - БашРЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Семилетовский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 329 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 2007-2012г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

  - ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

В Дюртюлинском районе осуществляется приём телевизионных программ ОРТ, РТР и программа БТВ от передающей станции с.Бураево, расположенной в соседнем районе.

На территории Дюртюлинского района в г.Дюртюли и с.Семилетка находятся радиоузлы, на которых задействовано 4450радиоточек. Имеется эфирное вещание программ Радио-1 (300вт) и Радио-2 (30вт).

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Семилетовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Согласно данных Администрации сельского поселения Семилетовского сельсовета на момент проектирования на территории сельсовета стихийно возникших свалки отходов жизнедеятельности населения отсутствуют. Бытовые отходы населенных пунктов Семилетовского сельсовета вывозятся на полигон ТБО Дюртюлинского района.  На балансе ООО «Дюртюлимелиоводстрой» находится организованный полигон ТБО, располагающийся в 9 км к западу от застройки районного центра г. Дюртюли.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Семилетовский сельсовет осуществляется МУП «Семилетовское ЖКХ».

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Семилетовский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Семилетовский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

ГЛАВА IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Семилетовский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек Нази, Куваш и их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

ГЛАВА Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Семилетовский сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 9,4 га и 2 кладбища заполненных на 100% площадью 0,3 га.

В с.Семилетка в юго-западной части в границах населенного пункта, расположено действующее кладбище площадью 1,8 га.

В с.Нижнеманчарово действующее кладбище площадью 3,64 га расположено в западном направлении за границами населенного пункта рядом с территорией МТФ.

В с.Каралачук в северо-западной части населенного пункта, расположено действующее кладбище площадью 2,46 га.

В с.Нижнеаташево имеется два кладбища. Одно кладбище расположено в западной части за границами населенного пункта площадью 1,5 га, другое (заполненность 100%) расположено в восточной части за границами населенного пункта площадью 0,1 га.

В д. Таштау в северной части между зернотоком и жилой усадебной застройкой расположено кладбище площадью 0,2 га.

Заполненность территорий кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет в с.Семилетка – 95%, в с.Нижнеманчарово – 70%, в с.Нижнеаташево – в западной части 70% , в восточной части 100%, с.Каралачук – 60%, в д.Таштау – 100 %.

ГЛАВА ХI. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

На качество атмосферного воздуха влияют выбросы 15 промышленных и сельскохозяйственных объектов и транспортных средств.

Основные источники загрязнения расположены в г.Дюртюли. По данным «Доклада о состоянии окружающей среды РБ» валовые выбросы в воздушный бассейн города в 2002г. составили 10,3тыс.т в год, из них 0,3тыс.т от стационарных источников, 10тыс.тонн от транспортных средств.

Основное предприятие-загрязнитель – предприятие нефтедобывающей промышленности - НГДУ «Чекмагушнефть» (Iкласс вредности), а также предприятия стройиндустрии IIIкласса экологической вредности (ГУП Дюртюлинский кирпичный завод, ООО «Дюртюлинский завод железобетонных изделий», ООО «Балтачевский завод керамического кирпича»). Кроме того, загрязняют воздушный бассейн выбросы котельных и объекты Дюртюлинского ЛПУ ООО «Баштрансгаз».

Загрязнение воздушного бассейна п.Семилетка осуществляется преимущественно выбросами НГДУ «Чекмагушнефть» и МУП «Семилетовское ПУЖКХ» (40т/год).

В целом по району валовые выбросы в атмосферу от стационарных источников (согласно статистическим данным 2ТП-воздух за 2004г.) составили 11,78тыс.тонн. Наибольший вклад вносят объекты Дюртюлинского ЛПУ ООО «Баштрансгаз» (8,8тыс.т) и НГДУ «Чекмагушнефть» (2,2тыс.т).

Основным источником поступления в атмосферу вредных веществ является выбросы на факел природного газа при добыче нефти и от объектов линейно-производственного управления ООО «Баштрансгаз».

Постоянные наблюдения за состоянием воздушного бассейна не ведутся. В г.Дюртюли стационарных постов наблюдений также нет.

Экологическая оценка водных объектов

Данные по загрязнению поверхностных вод приводится по материалами государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды республики Башкортостан», Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по РБ Министерства природных ресурсов РФ за 2002 год.

Наблюдения за качеством воды р.Белой ведутся БашГМЦ на двух водпостах у г.Дюртюли.

У г.Дюртюли на качество воды влияли промстоки города. Характерными загрязняющими веществами, по которым, в основном, наблюдалось превышение нормативов ПДК в реке, были медь, цинк, марганец, железо.

Среднегодовые концентрации соединений марганца в воде 7-10 ПДК,  при максимальных значениях до 29 ПДК, содержание меди 4 ПДК, соединения железа 3 ПДК, фенолов и азота аммонийного - на уровне ПДК. Загрязненность реки нефтепродуктами, азотом аммонийным, соединениями никеля и цинка незначительная. Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в этом створе не превышали 2,89мг/л.

В 2002г. коэффициент комплексности загрязнения поверхностных вод р.Белой составил 26-30%, что соответствует высокому уровню загрязненности по нескольким ингредиентам и показателям качества воды и II категории загрязненности.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

-сбросы неочищенных бытовых и промышленных сточных вод и животноводческих комплексов;

-сбросы неочищенных дренажных дождевых вод с территорий населенных пунктов и предприятий;

-неорганизованные свалки твердых бытовых отходов;

-распашка, строительство в водоохранных зонах рек;

-нарушения технологии процессов добычи и эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Существующие прибрежные полосы рек и водохранилищ на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Загрязнение подземных вод

По данным проекта «Схема территориального планирования Дюртюлинского района Республики Башкортостан», выполненного ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», г. Санкт-Петербург, Дюртюлинский район и, в частности, сельское поселение Семилетовский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 15 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Дюртюлинский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Дюртюлинского района не представлены.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Семилетовский сельсовет относится к лесостепной зоне Дюртюлинского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове почв серого лесного типа. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Дюртюлинском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Семилетовский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Семилетовский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Семилетовский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Семилетовский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Нази, Куваш и их притоки-ручьи; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Семилетовский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Семилетовский сельсовет.

Исходные данные для проектирования